## Slide 1
라즈베리파이를 사용한 인공지능 자율주행 자동차 만들기
연구실 주간 보고
2020년 8월 7일
서지원

## Slide 2
INDEX
# 목차
1
2
PROGRESS
& RESULT
NEXT WEEK PLAN
진행 사항
& 결과
다음 주 계획

## Slide 3
PROGRESS
& RESULT
# 진행사항 & 결과
파이썬 패키지 사용하기
외부 디바이스 붙이기

## Slide 4
파이썬 패키지 사용하기
01 _ Print 함수

## Slide 5
DETAIL
01 _ print 함수
- print 함수
01 : print 함수를 호출하여 문자열 출력
02 : 프로그램 실행

## Slide 6
DETAIL
- while
키보드 인터럽트 발생
01 : while True 문을 수행하여 무한 반복
02 : 프로그램 실행
01 _ print 함수

## Slide 7
DETAIL
- try~except
01 : try~except 문을 사용하여 키보드 인터럽트 예외 처리
02 : 프로그램 실행
- 프로그램 강제 종료 Ctrl + C
- 키보드 인터럽트에 대해
pass 문 이용하여 처리
01 _ print 함수

## Slide 8
DETAIL
- time.sleep
01 : time 모듈을 불러 time 모듈이 제공하는
sleep 함수 사용
02 : 프로그램 실행
문자열이 0.5초 마다 반복
01 _ print 함수

## Slide 9
DETAIL
- 문자열, 숫자 출력하기
01 : 문자열 출력
10진수 정수 78 출력
실수 1.23456을 10진 실수 문자열로
변환하여 출력
02 : 프로그램 실행
01 _ print 함수

## Slide 10
DETAIL
- 형식 문자열 사용하기
01 : %s 는 문자열 형식
%d 는 십 진수 형식
%f 는 실수 형식
02 : 프로그램 실행
01 _ print 함수

## Slide 11
DETAIL
- 정수, 실수 출력하기
01 : 문자열 형식을 이용하여 10진수와 16진수 정수 출력
10진 실수의 소수점 이하 출력
%x 는 16진수 형식
02 : 프로그램 실행
01 _ print 함수

## Slide 12
DETAIL
- str.format 함수 사용해 보기
01 : 파이썬3 이후부터 지원하는 str.format 함수 사용
앞 예제의 %는 C에서 사용하던 방식
16진수 형식문자 :x
실수의 기본 형식 :f
02 : 프로그램 실행
01 _ print 함수

## Slide 13
DETAIL
- 파이썬 수행 속도 측정하기
$ sudo python3 _05_print_5.py
01 : 라즈베리파이 상에서 파이썬이 얼마나
빨리 작동 하는지 테스트
02 : 프로그램 실행
* Raspberry Pi 4에서 파이썬의 실행 속도입니다.
time 모듈을 이용하여 현재시간 측정
cnt 변수를 이용하여 시간 카운트
end 변수에 현재 시간 값 저장
(end-start) 파이썬 속도 출력
01 _ print 함수

## Slide 14
파이썬 패키지 사용하기
02 _ Rpi.GPIO.output

## Slide 15
DETAIL
02 _ Rpi.GPIO.output 함수
- 부품 살펴보기
LED
긴 핀과 짧은 핀
크기, 색깔, 동작 전압에 따라 여러 가지 형태가 존재
방향성 (회로 연결시 방향 고려)
긴 핀을 전원의 양극(VCC, 3.3V), 짧은 핀을 음극(GND, 0V)로 연결
저항
전류의 양 조절
방향성 없음
VCC 와 GND 에 어떤 방향으로 연결 가능

## Slide 16
DETAIL
# 상세 내용
브레드 보드
납땜을 하지 않고, 시험용 회로 구성
- 일반적으로 빨간 선을 VCC, 파란 선을 GND에 연결
전선

## Slide 17
DETAIL
# 상세 내용
라즈베리파이 보드
Rpi.GPIO.output 함수를 통해 제어할 수 있는 핀은 노란색 GPIO 핀
- GPIO는 범용 목적 입력 출력을 의미
라즈베리파이 SOC 내부에 있는 CPU, UART, I2C, Timer 등의 하드웨어
모듈에 할당하여 사용하는 입출력 핀

## Slide 18
DETAIL
# 상세 내용
- LED 회로 구성하기
LED의 긴 핀(+)을 220 Ohm 저항을 통해 라즈베리파이 보드의
GPIO 17번 핀에 연결
- LED의 짧은 핀(-)을 GND 핀에 연결

## Slide 19
DETAIL
02 _ Rpi.GPIO.output 함수
- LED 켜기
01 : Rpi.GPIO.output 함수를 이용하여
LED 켜기

## Slide 20
DETAIL
02 _ Rpi.GPIO.output 함수
-
- LED 끄기
01 : Rpi.GPIO.output 함수를 이용하여
LED 끄기
02 : LED가 켜졌다가 2.0초 후에 꺼짐

## Slide 21
파이썬 패키지 사용하기
03 _ Rpi.GPIO.PWM 모듈

## Slide 22
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
Rpi.GPIO.PWm
빠른 주파수
더 조밀한 상하비로 LED 밝기 조절
상하비 0.0 ~ 100.0% 단계로 조절
GPIO 핀에 소프트웨어 적으로 사각 파형을 내보냄
노랗게 표시된 GPIO 핀을 제어 가능

## Slide 23
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
- LED 회로 구성하기
LED 의 긴 핀(+)을 220 Ohm 저항을 통해 라즈베리파이 보드의
GPIO 18번 핀에 연결, 짧은 핀(-)은 GND 핀에 연결

## Slide 24
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
- LED 점멸 반복해보기
01 : PWM 클래스를 이용하여 PWM 객체를
생성한 후, LED 점멸 반복
02 : 1초 주기로 LED 점멸
즉, 1Hz 주파수로 LED 점멸

## Slide 25
DETAIL
- LED 밝기 조절(1)
02 : 초당 1000번 점멸
즉, 1000Hz 주파수로 점멸
10% 점등 상태, 90% 소등 상태
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
01 : PWM 클래스를 이용하여 PWM 객체를
생성한 후, LED 밝기 조절

## Slide 26
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
- 부저 살펴보기
피에조 부저
- 피에조 효과를 이용하여 소리를 내는 작은 스피커
* 피에조 효과 : 압전기 효과 (압력에 의해 발생한 전기) *
소리에 따른 주파수 표
ex. 4 옥타브에서 도 음에 대한 주파수는 262Hz
즉, 1초에 262 개의 사각 파형을 만들어 내면 도 음
레는 294Hz, 미는 330Hz, 파는 349Hz, 솔은 392Hz,
라는 440Hz, 시는 494Hz

## Slide 27
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
- 부저 회로 구성하기
부저의 +핀을 라즈베리파이 보드의 GPIO18번 핀에 연결
부저의 다른 핀은 GND 핀에 연결

## Slide 28
DETAIL
- 부저 소리내보기
실행 결과 : 2초 동안 도 음
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
buzzer_pin 변수 선언, 18번 핀으로 초기화
GPIO.PWM 객체 생성, 주파수 262Hz로 설정
pwm 객체에 start 함수 호출하여 PWM 구동 시작
인자로 50.0을 줌 => 사각 파형이 50%의 High
구간을 가짐
2.0초 기다림
pwm 객체에 대해 ChangeDutyCycle 함수를 호출 하여 사각 파형의 HIGH 구간을 0%로 변경

## Slide 29
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
- 서보 모터 살펴보기
서보 모터
- 일반적으로 0도 ~ 180도 범위에서 움직임
서보 모터 분해한 모습
1. 제어기판 2. DC모터 3. 가변 저항

## Slide 30
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
파형 주기 20ms, 주파수 50Hz
입력 파형의 HIGH 값은 1~2ms
입력 파형의 HIGH 값에 따라 움직이는 각도가 달라짐
HIGH 값이 1.0 밀리초인 경우 0도
HIGH 값이 2.0 밀리초인 경우 180도
나머지 각도는 1.0 밀리초와 2.0 밀리초 사이에서 비례적

## Slide 31
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
로봇 관절
RC카 방향 조절

## Slide 32
DETAIL
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
- 서보 모터 회로 구성하기
서보 모터의 노란색 전선을 라즈베리파이 보드의 GPIO18번 핀에 연결
서보 모터의 검은색 또는 갈색 전선을 라즈베리파이 보드의 GND 핀에 연결
서보 모터의 빨간색 전선을 라즈베리파이 보드의 5V 핀에 연결

## Slide 33
DETAIL
- 서보 모터 각도 조절해보기
02 :서보가 0도 각도로 회전
03 _ RPi.GPIO.PWM 모듈
01 : servo_pin 으로 나갈 pwm 파형의 주파수를
50Hz로 설정 -> 서보 제어를 위해 필요한 주파수
인자가 3인 경우
20 밀리초 * (3/100) = 0.6 밀리초
ChangeDutyCycle 함수 호출하여 사각 파형의 HIGH 구간을
0.0%로 설정

## Slide 34
파이썬 패키지 사용하기
04 _ Input 함수

## Slide 35
DETAIL
- 사용자 입력 받기
- 파이썬 프롬프트 흉내내기
04 _ Input 함수
프롬프트 : 사용자 입력 위치를 표시하는 문자열

## Slide 36
파이썬 패키지 사용하기
05 _ Rpi.GPIO.input 함수

## Slide 37
DETAIL
05 _ RPi.GPIO.input 함수
Rpi.GPIO.input
논리적으로 0, 1
전기적으로 0V, 3.3V를 읽는 함수

## Slide 38
DETAIL
- 0과 1 읽어보기
핀 맵을 참조해 GPIO27 번 핀을 0V, 3.3V 연결
0V 에 연결하면 0 값 출력
3.3V 에 연결하면 1 값 출력
05 _ RPi.GPIO.input 함수

## Slide 39
DETAIL
05 _ RPi.GPIO.input 함수
- 푸시 버튼
푸시버튼
두 쌍의 핀이 존재
각 쌍은 내부적으로 연결
가운데 버튼을 누르면 양 쪽의 핀이
연결되는 구조
- 극성 없음
- 푸시 버튼을 나타내는 기호

## Slide 40
DETAIL
- 버튼 값에 따라 LED 켜기
버튼의 한 쪽 핀을 3.3V로 연결 (빨간색 전선 부분)
버튼의 다른 쪽 핀을 10K Ohm 저항을 통해 GND로 연결 (검은색 전선 부분)
저항의 다른 쪽 핀을 2번 핀에 연결
LED의 긴 핀(+)을 220 Ohm 저항을 통해 라즈베리파이 보드의 3번 핀에 연결
LED의 짧은 핀(-)은 GND 핀에 연결
실행 결과 버튼을 누르면 LED 켜짐 버튼을 떼면 LED 꺼짐
05 _ RPi.GPIO.input 함수

## Slide 41
DETAIL
- 버튼 토글하기
* 토글 : 하나의 설정 값으로 부터 다른 값으로 전환
실행 결과 버튼을 누르면 LED 켜짐 버튼을 떼면 LED 꺼짐
앞 예시와 다른 점 앞에서는 버튼을 누르고 있어야만 LED 가 켜지지만 여기서는 버튼을 한 번만 누르면 LED가 켜짐
계속 버튼을 누르고 있어야
하는 불편한 점을 해결해주는 방법1
05 _ RPi.GPIO.input 함수

## Slide 42
파이썬 패키지 사용하기
06 _ Rpi.GPIO.add_event_callback 함수

## Slide 43
DETAIL
외부 인터럽트 살펴보기
- WiringPi GPIO 핀은 모두 외부 인터럽트를 발생시키도록 설정 가능
06 _ RPi.GPIO.add_event_callback 함수

## Slide 44
DETAIL
- 외부 인터럽트 처리하기
GPIO 핀으로 입력되는 값이 0에서 1로 또는 1에서 0으로 신호가 바뀌면 GPIO 모듈을 통해서 BCM2835 내부에 있는 CPU로 인터럽트 신호 보냄
CPU는 인터럽트 신호를 받으면 하드웨어적으로 함수 호출
이 때 수행되는 함수가 외부 인터럽트 처리 함수
06 _ RPi.GPIO.add_event_callback 함수

## Slide 45
DETAIL
- 버튼 인터럽트로 LED 켜기
- 실행결과
버튼을 누르면 LED 가 켜짐
다시 버튼을 누르면 LED 가 꺼짐
버튼을 한 번만 눌러도 LED가 켜져 있음
계속 버튼을 누르고 있어야
하는 불편한 점을 해결해주는 방법2
06 _ RPi.GPIO.add_event_callback 함수

## Slide 46
파이썬 패키지 사용하기
07 _ threading.Thread 클래스

## Slide 47
DETAIL
07 _ .threading.Thread 클래스
쓰레드 이해하기
하나의 프로세스는 하나의 쓰레드
이 것을 ‘주 쓰레드’ 라고 부름
쓰레드는 하나의 입력을 처리하는 프로그램의 흐름
주 쓰레드는 키보드 입력을 기다리다가 키보드 입력이 있으면 키보드 입력을 처리하고 다시 키보드 입력을 기다리는 형태로 동작
키보드 입력을 기다리는 동안에는 CPU 에 의해 수행되지 않는 상태

## Slide 48
DETAIL
07 _ .threading.Thread 클래스
쓰레드 이해하기
둘 이상의 쓰레드가 필요한 환경은 통신 프로그램 ex. 온라인 게임
지역 사용자의 키보드 입력 + 원격 사용자의 키보드 입력(소켓, 부쓰레드)

## Slide 49
DETAIL
- 쓰레드 생성하기
01 : threading.Thread 클래스를 이용하여 쓰레드를 하나 생성한 후, 파이썬 쉘과 동시에 작업 수행
02 : 주 루틴과 t1 함수가 동시에 수행
- 주 루틴은 파이썬 쉘이 직접 수행
T1 함수는 threading.Thread 함수에 의해 생성된
쓰레드에서 수행
07 _ .threading.Thread 클래스

## Slide 50
파이썬 패키지 사용하기
08 _ 메시지 큐 통신

## Slide 51
DETAIL
08 _ 메시지 큐 통신
메시지 큐
메시지를 저장하기 위해 할당된 큐
Ex. 두 개 이상의 쓰레드로 구성할 경우, 쓰레드 간에 데이터를 주고받아야 하는 경우
Ex. 인터럽트를 사용해야 할 경우 인터럽트 처리 함수에서
쓰레드로 데이터를 보내야 하는 경우

## Slide 52
DETAIL
- 주 루틴과 쓰레드 간 메시지 큐 통신하기
01 : queue.Queue 클래스를 이용하여 메시지 큐를
생성한 후, 메시지 큐를 이용하여 파이썬 쉘과 쓰레드
간에 메시지 주고받기
02 : 메시지가 전달되어 출력
08 _ 메시지 큐 통신

## Slide 53
외부 디바이스 붙이기
01 _ L9110S 모터 드라이버 붙이기

## Slide 54
DETAIL
01_ L9110S 모터 드라이버 붙이기
- L9110S
저용량 모터를 구동하기 위한 드라이버
2개의 DC 모터를 구동
모터 드라이버에 있는 L9110S 칩은 모터로 각각 800mA 전류 공급
동작 전압은 2.5V ~ 12V

## Slide 55
DETAIL
- L9110S 모터 드라이버 회로 구성하기
B-IA, B-IB를 각각 라즈베리파이 보드의 GPIO18, GPIO17번 핀에 연결
A-IA, A-IB를 각각 라즈베리파이 보드의 GPIO19, GPIO16번 핀에 연결
L9110S의 VCC, GND는 각각 모터 배터리의 VCC, GND에 연결
01_ L9110S 모터 드라이버 붙이기

## Slide 56
DETAIL
- 모터 회전 시켜보기
- 왼쪽 모터 회전시켜보기
-
- 왼쪽 모터가 전진, 정지, 후진, 정지 반복
01_ L9110S 모터 드라이버 붙이기

## Slide 57
외부 디바이스 붙이기
02 _ Serial에 HM10 블루투스
디바이스 붙이기

## Slide 58
DETAIL
02 _ Serial에 HM10 블루투스 디바이스 붙이기
HM10 블루투스 디바이스
블루투스 통신과 Serial 통신을 연결해주는 디바이스
모바일 기기의 블루투스 마스터 모듈을 라즈베리 파이의 Serial 통신 모듈로 연결
Serial 핀
- 라즈베리파이가 가지고있는 핀
GPIO14, GPIO15번 핀이 각각 TX, RX 핀으로 라즈베리파이 칩 내부에 있는 UART 모듈이 사용하는 편
TX, RX 핀을 각각 라즈베리파이의 RX, TX핀에 연결

## Slide 59
DETAIL
- 블루투스 통신 테스트 하기
HM10 디바이스를 이용하여 안드로이드 디바이스 로 부터 라즈베리파이로 데이터 보내기
serial.Serial 함수를 이용하여 /dev/ttyS0 을 열기
BLEJoystick 앱으로부터 데이터 받기
* 연결된 하드웨어 장치를 제어할 수 있는 앱
02 _ Serial에 HM10 블루투스 디바이스 붙이기

## Slide 60
외부 디바이스 붙이기
03 _ SPI 버스에 MCP3208
디바이스 붙이기

## Slide 61
DETAIL
- MCP3208 ADC 디바이스
- SPI 버스 구조 (라즈베리파이에 2개의 SPI 모듈을 연결한 그림)
12비트 해상도(0~4095 값)의 ADC 변환기
8개의 단일 종단 입력 또는 4개의 차동 입력
통신 : SPI 프로토콜과 호환가능한 간단한 직렬 인터페이스 사용
최대 100ksps의 속도로 변환
CE, SCLK, MISO, MOSI 와 같이 4개의 핀 필요
SPI 통신은 데이터 핀이 2개
동시에 양방향 통신이 가능
CE : 칩을 선택하는 핀으로 SPI 디바이스 당 하나의 핀 연결
SCLK : 클록 핀 (클록 신호에 맞춰 데이터를 주고받음)
MISO : 디바이스로부터 라즈베리파이로 들어오는 데이터 핀
MOSI : 라즈베리파이에서 디바이스로 나가는 데이터 핀
03 _ SPI 버스에 MCP3208 디바이스 붙이기

## Slide 62
DETAIL
03 _ SPI 버스에 MCP3208 디바이스 붙이기
- MCP3208 기본 회로 구성하기
MCP 3208 디바이스의 CS/SHDN, CLK, Dout, Din 핀을 각각 라즈베리파이의 CE0, SCLK, MISO, MOSI 핀에 연결
CS/SHDN 핀의 경우 CE1에 연결 가능
GPIO8, GPIO7, GPIO10, GPIO9, GPIO11 번 핀이
각각 CE0, CE1, MOSI, MISO, SCLK 핀으로 라즈베리파이 칩 내부에
있는 SPI 모듈이 사용하는 핀

## Slide 63
외부 디바이스 붙이기
04 _ I2C 버스에 PCA9685
디바이스 붙이기

## Slide 64
DETAIL
04 _ I2C 버스에 PCA9685 디바이스 붙이기
I2C 버스로 제어하는 16 채널 LED 제어기
LCD RGBA 컬러 후면 광 응용에 최적화
40~1000Hz 주파수
모든 출력은 하나의 PWM 주파수에 고정
각 LED 출력은 개별적으로 12비트 해상도인 4096단계
- I2C 버스 구조
하나 이상의 Master와 하나 이상의 Slave로 구성
Master : 라즈베리파이나 아두이노와 같은 보드
Slave : 라즈베리파이나 아두이노 보드에 붙여서 기능을 확장할 수 있는 디바이스
SCL, SDA 와 같이 2개의 핀 필요
SCL : 클록 핀 (클록 신호에 맞춰 마스터와 슬레이브 간에 데이터를 주고받음)
SDA 1. 데이터를 주고받는 핀 2. 양 방향으로 데이터 이동 가능
- PCA9685 PWM 디바이스

## Slide 65
DETAIL
- I2C 버스에 PCA9685 디바이스 붙이기
PCA9685 디바이스의 SDA, SCL 핀을 각각 라즈베리파이의 SDA, SCL 핀에 연결
GPIO2, GPIO 3번 핀이 각각 SDA, SCL 핀으로 라즈베리파이 칩 내부에 있는 I2C 모듈이 사용
04 _ I2C 버스에 PCA9685 디바이스 붙이기

## Slide 66
외부 디바이스 붙이기
05 _ I2C 버스에 MPU6050
디바이스 붙이기

## Slide 67
DETAIL
05 _ I2C 버스에 MPU6050 디바이스 붙이기
- MPU6050 가속도 자이로 센서
하나의 칩 안에 MEMS 가속도 센서와 MEMS 자이로 센서 보유
MEMS(Micro Electro Mechanical System) 미세 전자기계 시스템
반도체 제조 공정 기술을 기반으로 한 마이크로미터나 밀리미터 크기의 초소형 정밀기계 제작 기술
각 채널에 대해 16 비트 크기의 값을 출력해주는 ADC 모듈 보유

## Slide 68
DETAIL
- I2C 버스에 MPU6050 디바이스 붙이기
MPU6050 디바이스의 SDA, SCL 핀을 각각 라즈베리파이의 SDA, SCL 핀에 연결
GPIO2, GPIO3번 핀이 각각 SDA, SCL 핀으로 라즈베리파이 칩 내부에 있는 I2C 모듈이 사용
05 _ I2C 버스에 MPU6050 디바이스 붙이기

## Slide 69
NEXT WEEK
PLAN
# 다음 주 계획
파이썬 공부
리눅스 공부

## Slide 70
LAST WEEK PRESENTAION
# 지난 주 발표 자료
파이썬 공부
Visual studio code 사용해보기

## Slide 71
THANK YOU